## Slide 1: Оценка и тенденции выбросов парниковых газов в России; вклад энергетического комплекса и пути его снижения в рамках глобальной стратегии смягчения воздействий на изменение климата
В.А. Гинзбург
veronika.ginzburg@gmail.com
к.г.н, заведующая отделом
Институт глобального климата и экологии им. академика Ю.А. Израэля
18 апреля 2019 г.
Презентация подготовлена по данным Национального кадастра за 1990-2017 гг.,
с использованием информационных и обучающих материалов ФГБУ «ИГКЭ»
Notes: 1
р

## Slide 2
Организация инвентаризации парниковых газов в Российской Федерации

## Slide 3: Методические требования: «Руководящие принципы МГЭИК 2006 года…» Временные ряды: с 1990 года по год Х-2 (где Х – год представления кадастра). Дискретность данных – 1 год Последний год - 2017 Территориальный охват: вся территория страны, без детализации по федеральным округам и регионам Охват по газам: СО2, СН4, N2O, фторсодержащие газы. Не входят в совокупный национальный выброс и фактически являются справочной информацией выбросы газов с косвенным парниковым эффектом: CO, NОx, НМЛУ, SO2 Источники выбросов ПГ: Сектор 1 Энергетика Сектор 2 Промышленные процессы и использование продукции Сектор 3 Сельское хозяйство Сектор 4 Землепользование, изменение в землепользование и лесное хозяйство Сектор 5 Обращение с отходами
Международная нормативная база и процедуры
для подготовки национального кадастра
Notes: 3
р

## Slide 4
Структура выбросов в секторе «Энергетика» Национального кадастра vs. ТЭК России
Энергетика
1.А Сжигание топлива
1.А.1 Энергетическая промышленность
1.А.1.а Основные производители электро- и тепло-энергии
1.А.1.в Сжигание топлива при нефтепереработке
1.А.1.с Производство твердых топлив и другие энергетические отрасли, включая сжигание топлива при добыче угля, нефти, газа
1.А.2 Промышленное производство и строительство
1.А.3 Транспорт (воздушный, дорожный, морской, ж/д,
трубопроводный транспорт)
1.А.4 Другие виды деятельности
1.А.4.а Коммерческое использование топлива
1.А.4.в Сжигание топлива в жилом секторе
1.А.4.с Сжигание топлива в с/х, лесном хоз-ве и рыболовстве
1.А.5 Другие, не учтённые ранее источники
1.В Выбросы от утечек и испарения топлива
1.В.1 Добыча и дальнейшее операции с углем
1.В.2. Добыча и дальнейшие операции с нефтью и газом

## Slide 5
Угледобыча и последующее обращение с углем
(складирование, хранение и транспорт)
Основной парниковый газ при добыче угля – СН4
Данные о выбросах СО2 при угледобыче и самовозгорании труднодоступны и представляются только при наличии.
Закрытые угольные шахты не являются источниками выбросов и не подлежат оценке.
Добыча и дальнейшее операции с углем
- категории источников

## Slide 6
Добыча и дальнейшее операции с нефтью и газом - категории источников
Учету подлежат все выбросы, образующиеся при
разведке (бурение и опробование скважин),
добыче (включая обслуживание действующих скважин),
первичной переработке/подготовке,
транспортировке,
хранении,
переработке (включая перегонку нефти),
распределении нефти, природного газа и нефтепродуктов.
Выбросы ПГ от нефтегазовой отрасли можно разделить на
выбросы, не связанные со сжиганием углеводородов (технологические продувки и отведение, а также утечки и испарения и пр.) - CO2, CH4
выбросы от сжигания (сжигание на факелах) - CO2, CH4, N2O,

## Slide 7
Динамика общего выброса парниковых газов в 1990-2017 гг.
Общие антропогенные выбросы парниковых газов в Российской Федерации, без учета (1), и с учетом (2) землепользования, изменений в землепользовании и лесного хозяйства
Notes: 7
р

## Slide 8
Вклад источников ТЭК в общий выброс ПГ в России
Сектор | 1990 | 2017 | Изменение
Добыча, переработка и использование ископаемого топлива | 80.6% | 78.9% | - 1.7%
Промышленные процессы и использование продукции | 8.9% | 10.8% | +1.9%
Сельское хозяйство | 8.7% | 5.9% | - 2.8%
Обращение с отходами | 1.8% | 4.4% | + 2.6%
Парниковый газ | 1990 | 2017 | Изменение
СO2 | 79,2% | 76,4% | - 2,8%
CH4 | 14,5% | 17,8% | + 3,3%
N2O | 4,6% | 4,0% | - 0,6%
Chart: 
| Суммарный выброс парниковых газов в РФ без "Энергетики" | Выбросы от утечек и испарений при операциях с углем, нефтью и газом | Выбросы от сжигания топлива в энергетической промышленности | Выбросы от сжигания топлива в промышленном производстве и строительстве | Выбросы от сжигания топлива на транспорте | Выбросы от сжигания топлива в других отраслях экономики
 | 455593.3812 | 261050.7883 | 806696.9941 | 181205.8069 | 248322.0934 | 202601.6048
Chart: 
| Суммарный выброс парниковых газов в РФ без "Энергетики" | Выбросы от утечек и испарений при операциях с углем, нефтью и газом | Выбросы от сжигания топлива в энергетической промышленности | Выбросы от сжигания топлива в промышленном производстве и строительстве | Выбросы от сжигания топлива на транспорте | Выбросы от сжигания топлива в других отраслях экономики
 | 618279.0241 | 276892.1458 | 1171194.9803 | 211289.4268 | 320237.8893 | 588902.5346
1990
Notes: 8
р

## Slide 9
Тренды выбросов ПГ в ТЭК России 1990-2017 – Энергетическая промышленность
Выбросы СО2 при сжигании топлива в энергетической промышленность, Гг СО2
Потребление газа, начиная с 2007 года, было сопоставимо с уровнем 1990 года, в последние годы немного сократилось и составило в 2017 году 94,7% от уровня потребления в 1990 году.
Потребление жидкого и твердого топлива в 2017 сократилось по отношению к 1990 году, соответственно, на 68% и 46%.
% | 1995 | 2000 | 2005 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Жидкое топливо | 60,1 | 47,7 | 40,3 | 34,9 | 34,2 | 33,1 | 31,2 | 31,2 | 35,2 | 35,2 | 35,8 | 32,4 | 32,3
Твердое топливо | 72,6 | 64,5 | 63,3 | 70,2 | 64,3 | 62,4 | 64,2 | 68,2 | 61,8 | 58,5 | 60,9 | 58,9 | 53,5
Газ | 88,6 | 87,3 | 95,6 | 100,4 | 93,9 | 103,1 | 104,5 | 105,4 | 98,7 | 99,9 | 92,2 | 92,6 | 94,7
Торф | 46,6 | 51,1 | 30,5 | 18,0 | 16,8 | 21,3 | 29,7 | 24,6 | 24,6 | 25,4 | 21,0 | 22,0 | 18,8
Всего | 79,0 | 74,0 | 76,9 | 80,2 | 75,0 | 79,5 | 80,3 | 81,9 | 77,2 | 77,1 | 73,7 | 72,8 | 72,7
Временной тренд потребления топлива «Энергетическая промышленность», в % к 1990г
Chart: 2017
| Производство тепло и электро энергии | Перегонка нефти | Производство кокса | Сжигание топлива при добыче и другие энергетические отрасли
2017 | 714347.9256 | 54027.157 | 2026.6295 | 34078.3832
Chart: 
| Производство тепло и электро энергии | Перегонка нефти | Производство кокса | Сжигание топлива при добыче и другие энергетические отрасли
1990 | 1019154.2545 | 97947.0448 | 4833.2014 | 45509.8052
Chart: Гг СО2
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
жидкое | 234438.579 | 222248.9134 | 218701.5133 | 208604.2502 | 161108.3467 | 139670.2207 | 130733.0941 | 117316.4097 | 133799.9747 | 115795.6843 | 107478.99 | 103135.7102 | 100600.3529 | 98500.9554 | 91066.9193 | 88720.4951 | 90910.2582 | 79494.2096 | 75844.8429 | 74119.9713 | 71759.4862 | 66918.995 | 66810.5796 | 72908.9281 | 72984.9897 | 74237.5741 | 66963.8832 | 74104.2142
твердое | 409675.1244 | 383220.3308 | 329616.1006 | 328928.8734 | 307477.6525 | 301867.8473 | 306528.8481 | 278880.0525 | 266754.4644 | 259563.7511 | 269196.3043 | 278277.6485 | 268515.929 | 270090.6458 | 256909.276 | 262997.5465 | 275683.7464 | 261812.5339 | 289525.5111 | 263315.7989 | 256047.7717 | 263477.7058 | 280255.3554 | 253449.7848 | 239762.8601 | 249577.2706 | 241246.0788 | 219074.9434
газ | 510577.3125 | 476879.2099 | 509531.4691 | 501976.1088 | 477327.9802 | 452398.3805 | 453174.2986 | 440884.8 | 440204.7946 | 447823.9987 | 445825.8673 | 452335.4787 | 459685.1706 | 475995.9045 | 480073.588 | 487944.9521 | 501833.669 | 518959.8952 | 512399.6356 | 479433.3164 | 526533.3847 | 533541.2304 | 538218.5245 | 503697.5845 | 510147.4005 | 470948.2464 | 472683.7871 | 483426.7343

## Slide 10
Тренды выбросов ПГ в ТЭК России 1990-2017 – Промышленное производство и строительство
Выбросы СО2 при сжигании топлива в промышленности, Гг СО2
Временной тренд сжигания топлива, в % к 1990г
Сжигание природного газа для энергетических целей на промышленных производствах в 2017 году составляет 84% от уровня 1990 года. Использование твердого топлива составляет 84% от уровня1990 года,
а жидкого – 73%.
 | 1995 | 2000 | 2005 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Жидкое топливо | 18,3 | 34,0 | 33,4 | 41,0 | 22,0 | 29,3 | 37,8 | 36,8 | 40,7 | 45,9 | 49,9 | 75,4 | 72,9
Твердое топливо | 86,7 | 110,8 | 118,7 | 99,9 | 106,2 | 113,8 | 114,7 | 72,2 | 68,6 | 69,4 | 80,7 | 79,4 | 84,4
Газ | 57,7 | 60,1 | 72,1 | 71,6 | 74,2 | 81,4 | 86,7 | 102,6 | 96,7 | 87,2 | 77,2 | 81,0 | 83,6
Всего | 54,7 | 67,0 | 73,9 | 70,1 | 68,0 | 75,2 | 79,9 | 73,6 | 71,4 | 69,0 | 69,9 | 77,9 | 81,1
Chart: Гг СО2
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
жидкое | 70013.4063 | 66453.627 | 50730.1224 | 38725.0402 | 18436.959 | 13631.6097 | 25087.7529 | 30109.6305 | 24643.4252 | 28534.8047 | 23983.1582 | 23304.9885 | 18737.3443 | 16417.8451 | 11673.9913 | 23144.3715 | 21589.7914 | 24263.1076 | 27652.6538 | 14681.7125 | 19637.3728 | 25314.1544 | 24355.476 | 27142.2518 | 31950.7619 | 34836.9884 | 52643.2007 | 51029.2221
твердое | 54586.6454 | 61129.3081 | 21925.7362 | 25301.2169 | 18551.9129 | 43531.8699 | 54739.144 | 19211.8975 | 27910.8712 | 23915.2384 | 27042.3228 | 33254.2381 | 32940.4815 | 29556.3843 | 29037.126 | 31755.1077 | 32854.4923 | 37219.6319 | 41644.9843 | 46833.6181 | 45431.2617 | 46537.6765 | 42824.8807 | 38601.2809 | 39840.1641 | 49304.94 | 48637.7695 | 54153.3999
газ | 76694.1143 | 78073.5139 | 46226.1801 | 40050.6817 | 35317.7439 | 44244.4931 | 49320.7833 | 47318.9807 | 40039.7651 | 40509.0209 | 46074.7613 | 47398.5784 | 47664.5208 | 48810.5564 | 50778.5581 | 55301.3479 | 58176.4227 | 46953.6475 | 54927.915 | 56872.3671 | 62465.0485 | 66506.0833 | 78686.1406 | 74181.5881 | 66907.6417 | 59202.6993 | 62142.171 | 64133.3164

## Slide 11
Тренды выбросов ПГ в ТЭК России 1990-2017 – Транспорт и Другие виды деятельности

## Slide 12
Тренды выбросов ПГ в ТЭК России 1990-2017
– Выбросы от утечек и испарений
Операции с нефтью и природным газом (1.В.2) доминируют в суммарном объеме выбросов от утечек и испарения топлив – 75,2%. В 2017 г. выбросы от нефтегазовой отрасли были на 3,7% выше уровня 1990 года, выбросы от твердых топлив сократились на 26,2%

## Slide 13
Тренды выбросов ПГ в ТЭК России 1990-2017
– Добыча и последующие операции с углем
Выбросы метана при добыче и последующих операциях с углем, млн.т
В 2017 году совокупный выброс метана от добычи угля составил 2,6 млн. т, что на 26,2% ниже, чем в 1990 году.
Вклад добычи угля подземным способом в совокупную эмиссию от угледобычи сократился по сравнению с 1990 годом и составил 46,5%.
При этом эмиссия метана при добыче угля открытым способом выросла на 28%

## Slide 14
Тренды выбросов ПГ в ТЭК России 1990-2017
– Добыча и последующие операции с нефтью
Бурение, опробование и обслуживание действующих нефтяных скважин является основным источником выбросов СО2 и составляет 98,5% совокупного выброса от операций с нефтью
Выбросы СО2 при операциях с нефтью
Выбросы СН4 при операциях с нефтью и добыче газового конденсата
Нефтедобыча (включая добычу газового конденсата) определяет тенденции выбросов метана при операциях с нефтью: ее вклад в совокупную эмиссию составляет в среднем 89,8 %

## Slide 15
Тренды выбросов ПГ в ТЭК России 1990-2017
– Добыча и последующие операции с газом
Выбросы СО2 при операциях с природным газом
Газораспределение дает наибольший вклад в совокупный выброс СО2 (75,6 %)
В 2017г. выбросы СО2 были на 5,6 % ниже уровня 1990 года
Выбросы СН4 при операциях с природным газом
При операциях с природным газом основной вклад в выброс СН4 вносит его транспортировка и хранение – 86,7 %
В 2017 г. совокупная эмиссия метана достигла уровня 1990 года

## Slide 16
Тренды выбросов ПГ в ТЭК России 1990-2017
– газоотведение и сжигания в факелах
Выбросы СО2 от газоотведения и при сжигании в факелах
Выбросы СН4 от газоотведения и при сжигании в факелах
Сжигание ПНГ - основной источник выбросов СО2 от газоотведения и при сжигании в факелах – 99,2 %.
В 2017 г. выброс СО2 превысил уровень 1990 года на 19 %
Динамику эмиссии метана определяет газоотведение при добыче нефти и газового конденсата – 74,7 %.
В 2017 г. выброс СН4 был на 9,1 % выше, чем в 1990 году

## Slide 17: Динамика выбросов СО2
Антропогенные выбросы ПГ в России составляли в 2016 г. 5,4% от глобальных выбросов ПГ, без учета ЗИЗЛХ, 3,7% от суммы глобальных выбросов ПГ, с учетом ЗИЗЛХ.

## Slide 18
Прогнозные оценки выбросов парниковых газов в России (по данным Седьмого национальное сообщение РФ)

## Slide 19
Сценарии глобальных выбросов парниковых газов (Гт СО2 экв) в контексте Парижского соглашения
Для достижения цели Парижского соглашения - удержать рост средней температуры в пределах заведомо ниже 2 °С от доиндустриального уровня, принятых странами национальных целей по сокращению выбросов не достаточно. Необходимо дополнительное сокращение выбросов на 12-14 Гт СО2 экв.
В специальном окладе МГЭИК 2018 г. указывается, что для удержания роста средней температуры в XXI веке в пределах 2 С необходимо к 2030 г. сократить глобальные антропогенные выбросы СО2 примерно на 20% (но ни в коем случае не менее чем на 10%) относительно уровня 2010 г. и полностью исключить их поступление в атмосферу к 2075 г. (но никак не позже 2085 г.).
Т.е. во второй половине XXI веке достичь равновесия между антропогенными выбросами ПГ и их поглощением (абсорбцией), т.е. свести нетто-выбросы ПГ к нулю.

## Slide 20: Пути сокращения выбросов и сопутствующие проблемы
Глобальная эмиссия СО2 вместо ожидаемого сокращения продолжает увеличиваться: за 10-летие с 2005 по 2015 гг. она возросла более, чем на 17%
Продолжительность отклика климатической системы на выбросы парниковых газов составляет порядка 10 лет
Основные меры по сокращению выбросов ПГ в энергетическом секторе:
  Сокращение выбросов парниковых газов, образующихся при производстве топлива и энергии,
  Снижение энергоемкости производства и потребления благ,
  Повышать эффективность использования топлива для выработки энергии
  Переход на низкоуглеродные (газ) виды топлива и безуглеродные источники энергии (солнечной, ветровой, приливной, волновой и др.)
  Применение технологий улавливания и захоронения либо использование углекислого газа и других парниковых газов