## Slide 1
Автономные микротурбинные энергоустановки
для агропромышленного комплекса России
СОВЕТ ПО ПРИОРИТЕТНОМУ НАПРАВЛЕНИЮ СТРАТЕГИИ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ
«Переход к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике, повышение эффективности добычи и глубокой переработке углеводородного сырья, формирование новых источников, способов транспортировки и хранения энергии»
Москва, Президиум РАН, 21 марта 2019 г.
ИЭТ – ЭнМИ
Румянцев М. Ю.
к.т.н., проф., зав каф. ЭКАО и ЭТ

## Slide 2: Автономные системы генерирования электрической и тепловой – необходимое условие развития регионов РФ
Арктика
Сибирь
Крайний Север
Горные районы
Лесные районы
Средняя полоса России

## Slide 3: Микротурбинные энергоустановки в мире
Газотурбинные установки (Honeywell, Capstone, Elliott/Calnetix, Ingersol Rand, Bowmen, (все США), Rolls Royse (Великобритания), Toyota, Honda (Япония)…
3
Рекуператор
Компрессор
Камера сгорания
Кожух рекуператора
Турбина
Выхлопная труба
Генератор
Воздушные подшипники
Камера
сгорания
Генератор
Мощность 15-250 кВт
Контейнерное исполнение
КПДэл до 32%
Твх 900-1200 оС

## Slide 4
Высокоскоростной
турбогенератор
К потребителям электрической энергии
Электронный преобразователь
К потребителям тепловой энергии
Подсистема
подачи топлива
Рекуператор
Насос
Пар
Пар
Проект НИУ «МЭИ» для мини Тэц
на основе цикла Ренкина (органического цикла Ренкина)
Мощность 1-150 кВт
КПДэл 9-25%
КИТ 80-85%
Срок службы 30 лет
Мультитопливность
Контейнерное исполнение
4

## Slide 5
Источники энергии для паротурбинных энергоустановок малой мощности
- Геотермальная энергия;
- Сбросное тепло технологических процессов и производств (выхлоп турбин, дизелей, котельных, стекольного производства, системы охлаждения объектов и т.д.);
- Горючие газы (шахтный метан, попутный нефтяной газ) и СПГ;
- Биомасса (древесина, торф, помётно-подстилочная масса)
древесная щепа, брикеты, пеллеты
теплотворная способность 4300-4600 ккал/кг (в 2 раза выше сухих дров)
горят с минимальным количеством дыма, экологически чистые
не искрят, низкое содержание золы, минимальная гигроскопичность

## Slide 6: Биомасса, как Источник энергии
По данным В.В. Мясоедовой (д.х.н., г.н.с., Ин-т химической физики им. Н.Н. Семенова РАН)
и В.М. Зайченко (д.т.н., зав. отд. ОИВТ РАН)
В России сосредоточено 45-47% мировых запасов торфа и 23% мировых запасов древесины.
Отходы переработки леса составят до 40% или 185 млн. тонн.
В 70-х годах прошлого века доля торфа в энергетике СССР составляла 21%, сегодня в РФ – менее 0,3%.
Энергетический потенциал торфа в пересчете на условное топливо превосходит суммарные запасы нефти и газа в России и составляет 68,3 млрд. ТУТ.
Ежегодный прирост торфа в болотах РФ оценивается в 260-280 млн. тонн и только 1,1 – 1,2% от этого количества добывается и используется.

## Slide 7
Турбогенераторные агрегаты (ТГА)
«сердце» микротурбиных энергоустановок.
Электрическая мощность 1÷250 кВт
200 кВт – 60000 об/мин (Capstone)
65 кВт – 96000 об/мин (Capstone)
135 кВт – 60000 об/мин (проект МЭИ)
30 кВт – 100000 об/мин (проект МЭИ)
1 кВт – 285000 об/мин (проект МЭИ)
Прямой (безредукторный) привод генератора от высокоэффективных турбин с частотой вращения ротора, достигающей сотен тысяч об/мин !!!

## Slide 8: ОСОБЕННОСТИ ТГА МЭИ
Проточная часть повышенной эффективности
Тип генератора - синхронный с возбуждением от ПМ (МЭГ)
Типа подшипников – лепестковые газодинамические (ЛГП)
Развитая силовая и информационная электроника
Полностью отечественные разработки !
8

## Slide 9
Проточная часть. оптимизация с помощью программного комплекса ANSYS
Водяной пар
100 тыс. об/мин
30 кВт
Фреон
65 тыс. об/мин
25 кВт

## Slide 10
Поверочный Расчёт мэг
методом конечных элементов
Потери в опорах
40%
Потери в стали
27%
Аэродинамические
потери
31%
Потери в меди 2%

## Slide 11
ЛГП обладают уникальными стабилизирующими свойствами, не допускают возникновения вихревой неустойчивости ротора, работают при ограниченной разбалансировке.
НИУ «МЭИ» - крупнейший в РФ разработчик и изготовитель ЛГП
14 типоразмеров радиальных ЛГП
диаметр цапф ротора от 10 до 126 мм
масса ротора до 75 кг
9 типоразмеров осевых ЛГП
диаметр пяты до 225 мм
осевая сила до 3300 Н
частота вращения от 24 до 360 тыс. об/мин
Лепестковые газодинамические подшипники –
лучший тип опор для высокоскоростных турбомашин
Основные мировые производители ЛГП:
Mohawk Innovative Technology Inc., Honeywell, Capstone, Siemens, R&D Dynamics Corporation, Mechanical Solutions Inc., Atlas Copco, United Technologies Corporations, Glen Research Center (NASA), Samsung, LG, K-Turbo, Liebherr Aerospace.
11

## Slide 12
КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ «АИС» И ПОКРЫТИЯ НА ИХ ОСНОВЕ
Высокая износостойкость и адгезионная прочность
Отсутствие задиров; схватывания; вырывов
Высокие тепловая и коррозионная стойкости
Низкий коэффициент трения, прирабатываемость
Технологичность при нанесении композиции
Экологическая безопасность
Антифрикционные
Антипригарные
Износостойкие
Антикоррозионные
Ресурс ЛГП с покрытием «АИС-2» – 50.000 запусков
12

## Slide 13: Электрическая часть энергоустановок с ЭТМ малой мощности
Функциональная схема ЭЛП Осциллограммы рабочих процессов

## Slide 14
Экспериментальные стенды МЭИ
для отработки критических узлов мини ТЭЦ

## Slide 15: Стендовые Испытания генератора для мини ТЭЦ на органическом цикле ренкина
Notes: 15

## Slide 16: Презентация проекта министру энергетики РФ А.В. Новаку

## Slide 17
Пример разработки мини тэц
Начальное давление пара 1 МПа, начальная температура 350°С.
Рэл = 30 кВт, n = 100000 об/мин, КПД 21%.

## Slide 18
В МЭИ имеются полностью ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ разработки и отработанные технические решения в области мини ТЭЦ, не уступающие, а по ряду параметров и превосходящие лучшие мировые образцы.
Расчётные показатели
Плановые показатели
2019 г. – Разработка и изготовление экспериментального образца ЭТГ (30 кВт х 100000 об/мин), его предварительные испытания на ТЭЦ МЭИ.
2020 г. – Создание экспериментального полигона микротурбинных технологий в МЭИ. Разработка модельного ряда мини ТЭЦ.
2021 г. – Подготовка к серийному производству ТЭЦ сверхмалой мощности.
ВЫВОДЫ и ПЛАНЫ
Электрическая мощность 1÷135 кВт | Тепловая мощность 3÷800 кВт
Удельная стоимость ≈ 500 €/кВт | Стоимость 1 кВтч энергии ≈ 7,5 евроцента
Срок службы 30 лет | КПД по электричеству 0,1÷0,28 КИТ 0,8÷0,85

## Slide 19
Румянцев Михаил Юрьевич RumyantsevMY@mpei.ru
111250, Россия, г. Москва, Красноказарменная улица, дом 14
Телефон: +7 495 362-70-01 (ректор) +7 495 362-75-60 (справочная) Факс: +7 495 362-89-38
Сайт: www.mpei.ru
ИЭТ – ЭнМИ
Спасибо за внимание!