## Slide 1
Перспективы управляемого термоядерного синтеза
В.И. Ильгисонис
25.10.2018
Совет по приоритетному направлению Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации "Переход к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике, повышение эффективности добычи и глубокой переработке углеводородного сырья, формирование новых источников, способов транспортировки и хранения энергии»

## Slide 2: Зачем нужен термояд?
Ограниченность ископаемых энергоресурсов
В мире ежесекундно потребляется:
~ 1000 bbl (0,2 млн л) нефти,
~ 200 т угля,
~ 2,2 т урана
Углеродсодержащие выбросы
ежесекундно в атмосферу выбрасывается
~ 1000 т СО2

## Slide 3: Зачем нужен термояд?
Неограниченные запасы топлива
Невозможность «разгона» (не цепная реакция)
Возможность масштабирования
Наукоемкость
Экологичность
Cтакан воды  200 л бензина

## Slide 4: Простейшая реакция УТС
Критерий Лоусона:
T  10 кэВ
n  1014 cсм-3
nT  1015 кэВcсм-3
D+T=He + n
14.1 MэВ
3.5 MэВ

## Slide 5: ИТЭР – крупнейший научный проект современности
Toroidal Field Coils (18)
PAs signed
Poloidal Field Coils (6)
PAs signed
Cryostat
(PA signed)
Thermal Shield
PA signed
Vacuum Vessel
PAs signed
Blanket
4 of 6 PAs signed
In-Vessel Coils
(FDR 2015)
Feeders (31)
(PA signed)
Divertor
PAs signed
Central Solenoid (6)
PA signed
Correction Coils (18)
PA signed

## Slide 6
ИТЭР строится
2007
2013
2015
2016
2017
2018

## Slide 7: УТС как драйвер технологического развития
Системы ИТЭР | Результат | Кооперация
1.&2. Nb3Sn и NbTi Сверхпроводники | Создано производство лучших в мире низкотемпературных Nb3Sn и NbTi сверхпроводников (изготовлено 225 т) | ВНИИНМ, ТВЭЛ, ЧМЗ, ВНИИКП, ИФВЭ, НИЦ Курчатовский институт
3. Обмотка PF 1 полоидального поля | Разработана и начато изготовление сверхпроводящей полоидальной катушки | НИИЭФА, СНСЗ
4. Верхние патрубки | Разработана конструкция и начато изготовление верхних патрубков | НИИЭФА, МAN Turbo Diesel
5. Первая стенка | Разработана конструкция и начато изготовле-ние самых энергонапряжённых 40% ПС | НИИЭФА, НИКИЭТ, ВНИИНМ, «Базальт»
6. Соединители модулей бланкета | Разработаны и создано производство механических и электрических соединителей | НИКИЭТ
7. Центральная сборка дивертора | Разработаны и создано производство модулей центральной сборки дивертора | НИИЭФА
8. Испытания элементов первой стенки и дивертора | Созданы стенды и начаты испытания элементов дивертора и первой стенки из России, Японии и Европейского Союза | НИИЭФА, ГНЦ РФ ТРИНИТИ, ВНИИНМ
9. Коммутирующая аппаратура | Разработаны и начато изготовление 100% коммутирующей аппаратуры | НИИЭФА, Siemens
10. Гиротроны | Изготовлены и испытаны лучшие в мире гиротроны (170 ГГц, >1 МВт, 1000 сек) | ИПФ РАН, Гиком, НИЦ Курчатовский институт

## Slide 8: УТС как драйвер технологического развития
Системы ИТЭР | Результаты | Кооперация
11. Рефлектометрия | Разработан рефлектометр / рефрактометр | УТС–Центр, НИЦ «КИ»
12. Анализатор атомов перезарядки | Созданы лучшие в мире анализаторы атомов, спектрометры нейтронов и гамма-квантов | ФТИ РАН, «Техноэксан» ИТЭР-Центр, НИИЭФА
13. Монитор потока нейтронов | Разработаны мониторы потока нейтронов с U-235 и U-238 для управления горением | ИТЭР-Центр, ТРИНИТИ, НИИТФА, ИЯФ СО РАН
14. Томсоновское рассеяние | Созданы уникальные лазеры, первое зеркало, полихроматоры. | ФТИ РАН, «Техноэксан»
15. Спектроскопия водородных линий | Создано уникальное первое зеркало из монокристаллического молибдена | УТС-Центр», «Луч», НИЦ Курчатовский институт
16. Активная спектроскопия | Созданы уникальные спектрометры, Мо первое зеркало, оптоволоконные жгуты | ИТЭР-Центр, «Солар», ТРИНИТИ, ГИПО, «Луч»
17. Вертикальная нейтронная камера | Созданы лучшие алмазные спектрометры нейтронов, U-238 камеры деления, MI-кабели. | ИТЭР-Центр, ТРИНИТИ, ИЯФ СО РАН, НИИТФА
18. g-спектрометрия | Созданы лучшие спектрометры g-квантов | ФТИ РАН, «Техноэксан»
19. ЛИФ | Созданы уникальные лазеры | ФТИ РАН, «Техноэксан»
20. Стенды испыта-ний порт-плагов | Разработаны технологии испытания порт-плагов | «Криогенмаш»
21-25. Порт-плаги Е-11, U- 2,7,8, L-8 | Разработаны технологии изготовления порт-плагов, начата интеграция диагностик | ИЯФ СО РАН «Техноэксан»

## Slide 9: Плазменные технологии – побочный продукт термоядерных исследований
Мощные генераторы э/м излучения
Источники потоков частиц
Плазменные ракетные двигатели
МГД-генераторы
Линейка СПД производства ОКБ «Факел» (СПД-70, СПД-100, СПД-200)

## Slide 10: Прикладные плазменные технологии
Мировое годовое производство > 300 млрд USD
Ионная имплантация
Пленочные покрытия
Микроэлектроника
Плазменные дисплеи
Плазмотроны
Медицинские технологии
Переработка отходов, очистка воды и продуктов
Источники света и излучений
Плазмохимические технологии
Конструкционные и функциональные материалы
МГД-генераторы
Импульсная магнитная сварка и компактирование

## Slide 11
NRC “Kurchatov Institute”
Базовые термоядерные технологии
Гибридные технологии и системы
«Зелёная ядерная энергетика»
Инновационные плазменные технологии
Плазма и космос
Плазма и материалы
ИТЭР и поддерживающие эксперименты
ДЕМО
Трансмутация МА
Бридинг ядерного топлива
Плазменные источники
Безнейтронные реакции
Ключевые технологии
7
Национальная программа развития УТС и плазменных технологий

## Slide 12
NRC “Kurchatov Institute”
Лазерный УТС и лазерные технологии
Нормативная база, лицензии, кадровое и информационное обеспечение
7
Национальная программа развития УТС и плазменных технологий

## Slide 13: PRO:
«Все разумное – действительно» Г.В.Ф. Гегель
Сложная и интересная физика,
Самая передовая инженерия
Значительные технологические выходы
Политическое значение

## Slide 14: УТС и плазменные технологии – комплексное научное направление
Наукоёмкость
Междисциплинарность
Межведомственность
УТС – кандидат в КНТП