## Slide 1: ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК РЕГИОНАЛЬНОГО ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ПО ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЮ
В.И. Гнатюк, доктор технических наук профессор, г. Калининград
http://www.gnatukvi.ru
mail@gnatukvi.ru
Региональный электротехнический комплекс
Ранговый анализ техноценоза и цифровизация
Перспективы реализации цифрового двойника

## Slide 2
НАЧНЕМ
Региональный электротехнический комплекс

## Slide 3: СИСТЕМНЫЙ УРОВЕНЬ ЦИФРОВИЗАЦИИ
В исследовании техники сложилось представление о трех научных картинах мира, первая из которых нацелена на изучение технических изделий, вторая – пространственно-технологических кластеров, а третья – организационно-технических (технико-экономических) систем
Современное осмысление понятия цифрового двойника распространяется только на отдельные технические изделия или пространственно-технологические кластеры, при этом остается открытым вопрос разработки концепции цифрового двойника организационно-технических систем
Задача цифровизации организационно-технических и технико-экономических систем может быть успешно решена в рамках третьей научной картины мира с использованием модели техноценоза и универсальной методологии рангового анализа негауссовых систем
Notes: 3

## Slide 4
СЭТ-система – ограниченная в пространстве и времени взаимосвязанная и взаимодействующая посредством слабых связей совокупность технических объектов, социальных и экономических субъектов, а также финансов
Кадры
Техника
Финансы
Техническая система
Социальная система
Экономическая система
Организационно-техническая система
Технико-экономическая система
Социально-экономическая система
СЭТ-система
Machines
Men
Money
ОБЪЕКТ МОДЕЛИРОВАНИЯ И ЦИФРОВИЗАЦИИ
СЭТ-СИСТЕМА – социально-экономико-техническая система – в различных подходах рассматривается как: социально-экономическая система, организационно-техническая система, технико-экономическая система
ТЕХНОЦЕНОЗ – ограниченная в пространстве и времени взаимосвязанная совокупность технических изделий и пространственно-технологических кластеров, объединенных слабыми информационными и технологическими связями
Связи в техноценозе носят особый характер, определяемый конструктивной и технологической независимостью технических изделий и многообразием решаемых задач
Взаимосвязанность техноценоза определяется единством конечной цели функционирования, достигаемой с помощью общих систем управления и всестороннего обеспечения
Оптимальное управление техноценозом является особой процедурой и реализуется посредством рангового анализа

## Slide 5: РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
В качестве примера СЭТ-системы рассмотрим региональный электротехнический комплекс, а в качестве параметра для цифровизации примем электропотребление – количественную форму одноименного показателя, измеряемую в кВт·ч\Т и фиксируемую счетчиками электроэнергии за интервал времени
Региональный электротехнический комплекс – ограниченная в пространстве и времени взаимосвязанная совокупность потребителей электроэнергии, реализующая в единой системе управления и всестороннего обеспечения цель электропотребления с максимальной энергоэффективностью
Электроснабжение
Электропотребление
Notes: 5

## Slide 6: НЕГАУССОВЫЕ БЕЗГРАНИЧНО ДЕЛИМЫЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЮ
Данные по электропотреблению объектов регионального электротехнического комплекса, измеряемые в кВт·ч за временной интервал (кВт·ч\Т), поступают в базу данных, обрабатываются, верифицируются и визуализируются
При исследовании регионального электротехнического комплекса мы имеем дело с фракталоподобной дисконтинуальной средой, а также негауссовыми выборками данных, на которых не работают закон больших чисел и центральные предельные теоремы
Notes: 6

## Slide 7: ФРАКТАЛОПОДОБНОСТЬ И ДИСКОНТИНУАЛЬНОСТЬ
Решение проблемы негауссовости данных, генерируемых региональными электротехническими комплексами, было найдено в использовании модели техноценоза, который рассматривается как статистически самоподобная структура, «погруженная» в дисконтинуальную топологическую среду
Фракталоподобные дисконтинуальные среды генерируют негауссовые параметрические выборки, представимые числовыми функциями ранговых распределений, поиск устойчивых параметров которых сводится к отысканию аппроксимационных форм в топологических пространствах
Notes: 7

## Slide 8: НЕГАУССОВОСТЬ РАНГОВЫХ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ
Распределение любой негауссовой величины может быть аппроксимировано распределением Ципфа в частотной или ранговой (интегральной или дифференциальной) форме
В процессе аппроксимации негауссовых выборок данных по электропотреблению находит применение ранговая дифференциальная форма распределения Ципфа, которая после параметрического описания системы позволяет получить вектор статистически устойчивых параметров
Notes: 8

## Slide 9: ПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
В интересах параметрического описания регионального электротехнического комплекса используются понятия ранговой топологии, ранговой топологической меры и рангового параметрического пространства как множества параметров с дополнительной структурой рангового типа
Ранговая топологическая мера
Количественная форма, отражающая качественное свойство обладать большим или меньшим значением параметра
Количественная форма, отражающая свойство объектов преобразовывать генерируемую электромагнитную энергию
Дифференциальное электропотребление
Ранговое топологическое пространство
Ранговая топология – это раздел рангового анализа, в котором изучаются свойства ранговых параметрических пространств, двумерным примером которого является множество значений отдельного параметра, заданное на множестве определения ранговой топологической меры

## Slide 10: РЕАЛИЗАЦИЯ ВЫБОРКИ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ В РАНГОВОМ ТОПОЛОГИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Случайный эмпирический вектор электропотребления объектов техноценоза возникает в результате реализации вероятностного пространства реально функционирующего техноценоза в ранговом топологическом пространстве
Дифференциальное электропотребление
Ранговая топологическая мера
Ранговое топологическое пространство
Ранговое топологическое пространство
Вероятностное пространство техноценоза
W11 W12 W13
W21 W22 W23
W31 W32 W33
R11 R12 R13
R21 R22 R23
R31 R32 R33
w(x)
W(x)
Функция
Матрица
W
W
W
Вектор
В простейшем случае мы рассматриваем числовую функцию рангового параметрического распределения, определенную на множестве ранговой топологической меры, полученную в результате аппроксимации отранжированного множества значений исследуемого параметра электропотребления

## Slide 11: ЗАКОН ОПТИМАЛЬНОГО ПОСТРОЕНИЯ ТЕХНОЦЕНОЗОВ
Решение задачи параметрического описания регионального электротехнического комплекса в ранговом топологическом пространстве сделало возможным реализацию методологии управления электропотреблением, которая основана на уравнениях закона оптимального построения техноценозов
В уравнениях закона оптимального построения техноценозов:
Установлен баланс между видообразующими параметрами, отражающими положительный эффект, и комплементарными функциональными параметрами, имеющими смысл затрат
Обоснован универсальный критерий наиболее устойчивого состояния, максимизирующий структурную энтропию при условии максимально возможного разнообразия элементов
Установлена интегральная связь между параметрической и видовой ранговыми топологическими мерами, проявляющаяся в параметрическом и видовом топологических пространствах
Введено понятие параметрического качества, основанное на топологическом дифлекс-параметре, который фиксируется в области допустимых значений параметрического пространства

## Slide 12: ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЦЕССА ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ
Как следует из закона оптимального построения техноценозов, в эффективном техноценозе реализуется принцип, во-первых, сохранения оптимальной формы рангового параметрического распределения, а во-вторых, максимизации положительного эффекта при минимизации всего спектра управленческих затрат
Оптимальное управление электропотреблением техноценоза реализуется методами динамического программирования с использованием принципа оптимальности Беллмана и основано на ключевом показателе параметрического качества, который количественно меряется топологическим дифлекс-параметром
Notes: 12

## Slide 13: ЧАСТОТНЫЙ АНАЛИЗ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ
Рассматриваемый показатель параметрического качества отражает меру отклонения текущего значения параметра от его теоретически оптимального значения и определяется по результатам процедуры частотного анализа распределений
Плотность распределения значений электропотребления в пределах одного ранга
Устойчивость техноценозов подтверждает нормальность распределения значений электропотребления, соотносимых с фиксированным рангом в различные моменты времени
Notes: 13

## Slide 14: ОБЛАСТЬ ДОПУСТИМЫХ ЗНАЧЕНИЙ
По результатам частотного анализа получается область допустимых значений, определяющая статистический диапазон нормального электропотребления техноценоза
Область допустимых значений электропотребления объектов исследуемого техноценоза
Нижняя граница области допустимых значений
Аппроксимационная кривая распределения
Нижняя граница области допустимых значений – кривая, определяющая качество процесса электропотребления объектов техноценоза на данном интервале времени
Notes: 14

## Slide 15: ТОПОЛОГИЧЕСКИЙ ДИФЛЕКС-ПАРАМЕТР
Топологический дифлекс-параметр – это отклонение значения электропотребления на аппроксимационной кривой от нижней границы области допустимых значений
Топологический дифлекс-параметр электропотребления исследуемого техноценоза
Топологический дифлекс-параметр может быть поставлен в однозначную функциональную зависимость от аргументов ранговой топологической меры и электропотребления
Notes: 15

## Slide 16: РАНГОВАЯ ГИПЕРПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
Установление однозначной связи между топологическим дифлекс-параметром, электропотреблением и ранговой топологической мерой позволяет получить функцию ранговой гиперпараметрической поверхности техноценоза
Функция ранговой гиперпараметрической поверхности
Ранговая гиперпараметрическая поверхность отражает диапазон возможных качественно-количественных состояний процесса электропотребления техноценоза
Notes: 16

## Slide 17: РАНГОВОЕ ГИПЕРПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
Результативность управления электропотреблением на фиксированной стадии процесса описывается функцией рангового гиперпараметрического распределения
Функция рангового гиперпараметрического распределения
Положение кривой рангового гиперпараметрического распределения на ранговой гиперпараметрической поверхности однозначно задается дифлекс-углом
Дифлекс-угол рангового гиперпараметрического распределения
Notes: 17

## Slide 18: КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ ПРОЦЕССА ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ
В основу критерия оценки процесса электропотребления положен поверхностный интеграл первого рода, вычисляемый на скалярном поле по ранговой гиперпараметрической поверхности в трехмерном топологическом пространстве
Наилучшим можно считать процесс электропотребления объектов техноценоза, минимизирующий интегральный дифлекс-параметр при максимизации дифлекс-угла
Notes: 18

## Slide 19: ВЫВОД
В процессе мониторинга регионального электротехнического комплекса мы имеем дело с устойчивыми негауссовыми распределениями по электропотреблению, которые могут обрабатываться методами рангового анализа, основанными на уравнениях закона оптимального построения техноценозов

## Slide 20
ДАЛЕЕ
Ранговый анализ техноценоза и цифровизация

## Slide 21: СТАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ
Рассмотренные выше топологические методы параметризации и основанная на законе оптимального построения техноценозов система показателей качества легли в основу методологии управления электропотреблением СЭТ-систем, включающей статическую, динамическую, а также бифуркационную модели
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
Разработка базы данных по электропотреблению
Поиск аномалий в данных по электропотреблению
Прогнозирование электропотребления объектов
Нормирование электропотребления объектов
Разработка стратегий и планов энергосбережения

## Slide 22: ТОНКИЕ ПРОЦЕДУРЫ РАНГОВОГО АНАЛИЗА
Стандартные процедуры статической модели (интервальное оценивание, прогнозирование, нормирование, потенширование) с целью повышения точности дополнены соответствующими тонкими процедурами дифлекс-анализа, GZ-, ASR- и ZP-анализа

## Slide 23: ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ
Статическая модель дополнена внутренней обратной связью и критерием эффективности, что позволило преобразовать ее в динамическую адаптивную модель, в которой отражение электропотребления осуществляется агрегатным методом

## Slide 24: БИФУРКАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ
Развитие динамической модели осуществлялось за счет ее дополнения внешними управляющими воздействиями, что позволило эффективно моделировать электропотребление объектов техноценоза на бифуркационных этапах развития

## Slide 25: РАНГОВЫЙ АНАЛИЗ СЭТ-СИСТЕМЫ
Процедуры управления электропотреблением основываются на ранговом анализе – методе исследования техноценозов, имеющем целью их глубокий статистический анализ, а также оптимизацию, моделирование и управление, и полагающем в качестве основного критерия форму ранговых распределений
Процедурный комплекс управления электропотреблением
Загрузка данных
Верификация данных
Ранжирование данных
Аппроксимация данных
Анализ негауссовости
Интервальное оценивание
Прогнозирование
Нормирование
Анализ системности
Дифлекс-анализ
GZ-анализ техноценоза
ASR-анализ техноценоза
ZP-анализ техноценоза
ZP-нормирование
ZP-планирование
Анализ конверсии
MC-прогнозирование
DC-анализ техноценоза
Анализ бифуркаций
Моделирование
Оценка затрат
Оценка эффективности
DFU-анализ техноценоза
Дамадж-анализ
Потенширование
Режимное нормирование
Оценка качества
Загрузка данных
Верификация данных
Ранжирование данных
Аппроксимация данных
Анализ негауссовости
Интервальное оценивание
Прогнозирование
Нормирование
Анализ системности
Дифлекс-анализ
GZ-анализ техноценоза
ASR-анализ техноценоза
ZP-анализ техноценоза
ZP-нормирование
ZP-планирование
Анализ конверсии
MC-прогнозирование
DC-анализ техноценоза
Анализ бифуркаций
Моделирование
Оценка затрат
Оценка эффективности
DFU-анализ техноценоза
Дамадж-анализ
Потенширование
Режимное нормирование
Оценка качества
Ранговый анализ, как эффективный метод статистической обработки негауссовых выборок данных, может быть положен в основу параметрической виртуализации с целью получения однопараметрического цифрового двойника СЭТ-системы
Notes: 25

## Slide 26: ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ ВИРТУАЛИЗАЦИЯ
На первом этапе виртуализации создается хранилище данных по электропотреблению – информационная база СЭТ-системы, используемая в процессе поддержки принятия решений в рамках общей цифровой платформы энергоэффективности
Цифровизация СЭТ-системы сводится к тому, что каждому значению электропотребления, полученному со счетчика электроэнергии, ставится в соответствие вектор значений параметров, полученных путем реализации процедур рангового анализа применительно к хранилищу данных
RAW
VER
RAN
APP
DIF
PRO
NOR
LIM
AMC
AMD
DIF
MOD
«Сырые» данные:
Верифицированные данные:
Отранжированные данные:
Аппроксимированные данные:
Дифлекс-параметры:
Инерционный прогноз:
Нормы электропотребления:
Лимиты электропотребления:
Добавочный ресурс MC-ценоза:
Добавочный ресурс DC-ценоза:
Добавочный ресурс бифуркации:
Модельные данные:
Электропотребление
Параметрическая виртуализация – способ создания цифрового двойника, предполагающий формирование и поддержку хранилища данных посредством процедур рангового анализа
Notes: 26

## Slide 27: ИСТОЧНИК ДАННЫХ ДЛЯ ВИРТУАЛИЗАЦИИ
Источник данных параметрической виртуализации – результаты реализации процедур рангового анализа применительно к хранилищу данных СЭТ-системы по электропотреблению
В процессе виртуализации формируется цифровой профиль электропотребления – набор процедур рангового анализа, ориентированных на выполнение задач цифровизации
RAW
RAN
VER
APP
DIF
PRO
BIF
AMD
MOD
NOR
LIM
AMC
DSS
Верификация данных
Ранжирование данных
MC-прогнозирование
Потенширование
Аппроксимация данных
Первичная обработка
DC-анализ техноценоза
ASR-анализ техноценоза
Дифлекс-анализ
GZ-анализ техноценоза
Выпуклый анализ
Анализ бифуркаций
Важно учитывать, что для получения любого выделенного параметра необходимо задействовать все хранилище данных, а это, в свою очередь, требует OLAP-кубирования в СЭТ-системе
Notes: 27

## Slide 28: КУБИРОВАНИЕ ДАННЫХ ПО ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЮ
В результате параметрической виртуализации СЭТ-системы формируется хранилище данных по электропотреблению, изначально технологически строящееся в виде OLAP-куба – трехмерного, долговременно хранимого массива данных
OLAP-куб данных СЭТ-системы
Контур OLAP-куба
Цифровой двойник ранга (объекта)
Цифровой срез СЭТ-системы
Цифровой вектор ранга (объекта)
Ранг
СЭТ-системы
(индекс объекта)
Идентификатор слоя данных СЭТ-системы
Интервал модельного времени
W
Цифровой слой данных СЭТ-системы
Фиксированный параметр куба
Кубирование данных – способ создания, долговременного хранения и интерактивного анализа трехмерного массива данных СЭТ-системы по электропотреблению в OLAP-кубе
Notes: 28

## Slide 29: ГИПЕРПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ РАЗВЕРТЫВАНИЕ ДАННЫХ
Подготовка данных по электропотреблению СЭТ-системы к реализации оптимизационных управленческих процедур с использованием гиперпараметрических распределений требует развертывания на OLAP-кубе четвертого измерения
Дифлекс-слой данных
Извлечение и развертывание дифлекс-слоя из OLAP-куба
Контур дифлекс-куба
Электропотребление ранга СЭТ-системы
Ранг
СЭТ-системы
Интервал модельного времени
Дифлекс-куб данных СЭТ-системы
Целью гиперпараметрического развертывания является установление зависимости между каждым значением параметра одного слоя OLAP-куба и соответствующими значениями параметров других слоев этого же OLAP-куба
Notes: 29

## Slide 30: ТЕССЕРАКТ ДАННЫХ ПО ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЮ
Темпорально строго согласованное гиперпараметрическое развертывание каждого из двумерных слоев исходного OLAP-куба в трехмерный куб формирует четырехмерный объект – тессеракт СЭТ-системы по электропотреблению
Ранг
Дифлекс-параметр
ЭП
Ранг
Дифлекс-параметр
ЭП
Ранг
Дифлекс-параметр
ЭП
Ранг
Дифлекс-параметр
ЭП
Ранг
Дифлекс-параметр
ЭП
Ранг
Дифлекс-параметр
ЭП
Ранг
Дифлекс-параметр
ЭП
Ранг
Дифлекс-параметр
ЭП
Ранг техноценоза
Дифлекс-слой
Интервал времени
Идентификатор слоя данных
Дифлекс-куб данных
Электропотребление
Развертывание данных
Тессеракт данных техноценоза
Грань тессеракта
Грань тессеракта
Грань тессеракта
Гиперкубирование данных – способ создания, долговременного хранения и интерактивного анализа четырехмерного массива данных СЭТ-системы по электропотреблению в тессеракте
Notes: 30

## Slide 31: ОДНОПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК
Цифровой двойник СЭТ-системы можно представить как взаимосвязанную совокупность цифрового профиля и формирующего профиль программного функционала
Надежное хранение биллинговых данных по электропотреблению
Очистка от грубых ошибок и восполнение утерянных данных
Статистическая обработка данных на основе рангового анализа
Очистка данных от незначимых статистических отклонений
Фиксация объектов с аномальным электропотреблением
Прогнозирование на основе инерционного сценария развития
Фиксация диапазона нормального электропотребления
Лимитирование объектов при осуществлении энергосбережения
Учет воздействия со стороны вышестоящей системы управления
Учет воздействия со стороны региональной энергосистемы
Прогнозирование на основе бифуркационного сценария развития
Среднесрочное моделирование на основе вероятных сценариев
Цифровой двойник СЭТ-системы – меняющийся под воздействием программного функционала цифровой профиль, содержащий актуальное хранилище цифровых двойников электропотребления, гиперкубированных в кортеж цифровых векторов объектов
Notes: 31

## Slide 32: ВЫВОД
Проблема цифровизации электропотребления решается на основе цифровой профилизации, как особой процедуры по созданию хранилища данных с использованием цифрового профиля, а также понятий цифрового двойника, цифрового вектора и программного функционала рангового анализа

## Slide 33
ИТАК
Перспективы реализации цифрового двойника

## Slide 34: ДОПОЛНЕНИЕ В АРХИТЕКТУРУ ИНТЕРНЕТА ЭНЕРГИИ
Цифровой двойник по электропотреблению может найти применение в рамках концепции интернета энергии как типа децентрализованной системы, в которой будет реализовано интеллектуальное распределенное управление с помощью энергетических трансакций между пользователями системы
Цифровой двойник
Цифровой двойник по электропотреблению
Цифровой двойник по электропотреблению
ПАК мониторинга электропотребления
ПАК режимного нормирования
ПАК интеллектуального управления
Концепция облака электропотребления
СЭТ-системы
Многопараметрический цифровой двойник
СЭТ-системы
Цифровая платформа энергоэффективности
СЭТ-системы
Повышение устойчивости электропотребления
Повышение когнитивности принятия решений
Повышение энергоэффективности
Цифровой двойник предлагается реализовать в форме распределенного сервиса, предоставляющего результаты рангового анализа всем пользователям интернета энергии
Сервис
Сервис
Сервис

## Slide 35: ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
Цифровая платформа энергоэффективности – интегрированная информационно-аналитическая система, реализующая применение цифрового двойника СЭТ-системы в управлении, что позволяет повысить качество на всех этапах процесса электропотребления
RAW
RAN
VER
APP
DIF
PRO
BIF
AMD
MOD
NOR
LIM
AMC
DSS
RAW
RAN
VER
APP
DIF
PRO
BIF
AMD
MOD
NOR
LIM
AMC
DSS
RAN
VER
APP
DIF
PRO
BIF
AMD
NOR
LIM
AMC
MOD
RAW
Предложена абстрактная реляционная модель цифровой платформы СЭТ-системы, представленная в виде логической схемы, отражающей основные отношения и связи между отношениями, а также процессы преобразования данных и их целостность в рамках пяти основных расчетных потоков
Подсистема мониторинга и прогнозирования – хранение, очистка и верификация данных, получение инерционных прогнозов, выявление аномалий, а также нормирование и лимитирование
Подсистема моделирования и планирования – разработка долгосрочных инерционных и бифуркационных сценариев развития, планирование в рамках конкурентных стратегий
Подсистема интеллектуального нормирования – формирование предпосылок для автоматизации процессов взаимодействия контрагентов с целью повышения системной устойчивости
Подсистема эффективного управления – создание финансовых, материальных и организационно-технических предпосылок для кардинального повышения эффективности функционирования
Основные функциональные элементы цифровой платформы:
Notes: 35

## Slide 36: КОНЦЕПЦИЯ ОБЛАКА ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ
Облако электропотребления – технология распределенной обработки данных по электропотреблению, в которой собственно данные по электропотреблению, а также результаты их обработки методами рангового анализа предоставляются пользователю как интернет-сервис
Тессеракт данных по электропотреблению
Если энергетические ячейки связать в информационную сеть, базирующуюся на тессеракте данных СЭТ-системы, то можно создать распределенную интеллектуальную систему, повышающую устойчивость электропотребления
Notes: 36

## Slide 37: МНОГОПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК
Многопараметрический цифровой двойник СЭТ-системы –распределенный процессор с массовым параллелизмом, построенный по принципу нейронной сети, узлы которой образуют однопараметрические тессеракты данных, а связи определяются зависимостью между параметрами
Электричество
Торф
Вода
Нефть
Древесина
Уголь
Дизтопливо
Кокс
Тепло
Природный газ
Бензин
Сланцы
Мазут
Битум
Керосин
Гудрон
Азот
Ацетилен
Газойль
Пропилен
Сжиженный газ
Однопараметрический тессеракт данных
Если параметрически описать каждую отрасль системы управления, создать тессеракты данных, связать их в единую нейронную сеть, то можно создать региональную интеллектуальную систему поддержки принятия решений
Notes: 37

## Slide 38: ВЫВОД
Цифровая платформа энергоэффективности СЭТ-системы, облако электропотребления, а также многопараметрический цифровой двойник могут быть положены в основу систем искусственного интеллекта, создаваемых для реализации процессов управления на уровне третьей научной картины

## Slide 39: ИНФОРМАЦИЯ О ПРИМЕНЯЕМОЙ МЕТОДОЛОГИИ
Гнатюк Виктор Иванович
Гнатюк В.И. Техника, техносфера, энергосбережение, 2000
Книга по методологии рангового анализа
http://gnatukvi.ru/ind.html
Трактат о цифровом двойнике по электропотреблению
http://gnatukvi.ru/index.files/cifrodvoyin.pdf
Главная страница сайта
http://www.gnatukvi.ru
Notes: 39

## Slide 40: ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК РЕГИОНАЛЬНОГО ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ПО ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЮ
В.И. Гнатюк, доктор технических наук профессор, г. Калининград
http://www.gnatukvi.ru
mail@gnatukvi.ru
Региональный электротехнический комплекс
Ранговый анализ техноценоза и цифровизация
Перспективы реализации цифрового двойника
Спасибо за внимание!